КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

БАРАШКОВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ  БАРАШКОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 августа  2016 года   № 84-р

с. Барашково

Об утверждении инструкции по организации сбора, накопления, и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп

В целях организации  сбора отработанных ртутьсодержащих отходов с физических лиц  в установленном Администрацией Барашковского сельсовета первичном месте, накопления, и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп, Администрация Барашковского сельсовета

обязывает:

1. Утвердить инструкцию по организации сбора, накопления, и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп, согласно приложению.

2. Назначить ответственное лицо за сбор  и хранение отработанных ртутьсодержащих ламп в первичном месте накопления, и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп Кириллову Тамару Николаевну.

3. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Барашковского сельсовета                                  	Т. Н. Кирилловав

|  | Приложение к Распоряжению Администрации Барашковского сельсовета от 26 августа 2016 года № 84-р «Об утверждении инструкции по организации сбора, накопления, и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп» |
| --- | --- |

Инструкция

по организации сбора, накопления, и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп

1.Общие требования

1.1. Отработанные ртутьсодержащие лампы должны храниться в картонных коробках завода-изготовителя на стеллажах в специальном закрывающемся помещении с ограниченным доступом. Не допускается переполнение коробок с отработанными ртутьсодержащими лампами. Высота штабеля хранящихся на стеллажах отработанных ламп не должна превышать четырех коробок.

1.2. Место сбора должно быть снабжено надписью «Место сбора отработанных ртутьсодержащих ламп».

1.3. Помещение, в котором осуществляется временное размещение ртутьсодержащих ламп должно быть проветриваемым или оборудованным вытяжной вентиляцией. Устройство рабочих мест, мест отдыха и приёма пищи в нем запрещается.

1.4. Категорически запрещается выбрасывать ртутьсодержащие лампы в мусорные контейнеры, сливать ртуть в канализацию, закапывать в землю, сжигать загрязненную ртутью тару.

1.5. Запрещается самостоятельно вскрывать корпуса неисправных ртутных ламп,  дополнительно разламывать поврежденные стеклянные приборы с целью извлечения ртути.

1.6. Для сбора разбитых и поврежденных ртутьсодержащих ламп  в помещении временного хранения должен быть установлен герметичный контейнер. Контейнер должен быть устойчив к механическим, химическим воздействиям, а также снабжён надписью «Контейнер для разбитых ртутьсодержащих ламп».

1.7. Помещение для сбора отработанных ртутьсодержащих ламп должно быть оборудовано совком и щеткой, резиновой грушей, толстостенной стеклянной емкостью с притертой крышкой и раствором для демеркуризации.

1.8. При разрушении ртутьсодержащих ламп бой стекла, пластмасс и металлические части (цоколи) собираются в герметичный контейнер при помощи совка и щётки.

При разливе ртути необходимо немедленно произвести ее сбор при помощи резиновой груши в толстостенную стеклянную емкость, предварительно заполненную подкисленным раствором перманганата калия.

Загрязненные ртутью поверхности и использованный инструмент подвергаются демеркуризации 0,2 % подкисленным соляной кислотой раствором перманганата калия.

Раствор готовится из расчета 2г перманганата калия (KMnO4) на 1л воды с добавлением 5 мл концентрированной соляной кислоты (НСl). На емкости указывается дата приготовления раствора. Раствор хранить до изменения цвета или выпадения осадка.

Посуда с собранной ртутью и растворами после демеркуризации помещается в тот же герметичный контейнер, куда складируется бой  ламп.  Разрушенные ртутьсодержащие лампы, посуда с собранной ртутью передаются в помещение временного хранения в контейнере одновременно с отработанными ртутьсодержащими лампами.

После проведения демеркуризации и проветривания помещения лицо, ответственное за работу с отработанными ртутьсодержащими лампами, вызывает специалистов для проведения замеров на содержание паров ртути в воздухе рабочей зоны.

При содержании паров ртути, превышающем предельно допустимую концентрацию, вызывает специализированную организацию, которая проводит обезвреживание загрязненных помещений.

1.9. С помещения временного хранения отработанные ртутьсодержащие лампы  в соответствии с договором передаются на специализированное предприятие, имеющее лицензию на проведение работ с опасными отходами.

1.10. Ответственное лицо за приём, хранение, учет и передачу ртутьсодержащих ламп должен фиксировать данные о передаче отходов в журнале учета движения отработанных ртутьсодержащих ламп (форма журнала – в соответствии с приложением 1 к Инструкции).

1.11. Журнал учета движения отработанных ртутьсодержащих ламп должен быть пронумерован, прошнурован, в конце   его   указывается   количество   страниц, а подпись  главы Барашковского сельсовета закрепляется печатью.

1.12. Вывоз отработанных ртутьсодержащих ламп производится автотранспортом специализированного предприятия.

1.13. На каждой упаковке при передаче ртутьсодержащих ламп должна быть следующая маркировка:

владелец упаковки; наименование, тип и количество ртутьсодержащих ламп; дата,     Ф.И.О. ответственного лица;

предупредительные знаки:

«Верх, не кантовать!», «Осторожно, ртуть!», «Боится сырости», «Осторожно, хрупкое!».

Маркировка тары должна быть устойчива к воздействию атмосферных осадков, не должна стираться и выцветать.

2. Экологические и санитарно-гигиенические требования  к сбору, учету, накоплению, сдаче и транспортированию  отработанных ртутьсодержащих ламп

               2.1. Отработанные ртутьсодержащие лампы от потребителей подлежат передаче в специализированные организации.
               2.2. Главным условием при замене и сборе отработанных ртутьсодержащих ламп является сохранение герметичности колбы. Не допускается совместное накопление целых отработанных ртутьсодержащих ламп и с разрушенной колбой.
               2.3. Запрещается самостоятельно уничтожать, выбрасывать в окружающую среду, на свалку бытовых отходов отработанные ртутьсодержащие лампы.
               2.4. Сбор, транспортировка,    обезвреживание    отработанных  ртутьсодержащих ламп   может   осуществляться    только    специализированной    организацией,   имеющей лицензию обезвреживание ртутьсодержащих отходов. 
               2.5. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится  специально выделенном для этой цели помещении, защищенном от химически агрессивных веществ, атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых вод.

Требования,   предъявляемые   к   помещениям, предназначенным для временного накопления отработанных ртутьсодержащих ламп:
               -  обособленное помещение, ограниченное для доступа посторонних лиц, имеющее отдельный вход;
               -  покрытие пола – бетонная стяжка либо керамическое покрытие;
          -  покрытие   стен – пленкообразующие    краски    ПВХ,   имеющие   степень   С-1 - трудногорючие;
          -  система    вентиляции,    не    проходящая  по другим, смежным помещениям, либо естественная вентиляция;
          - наличие   специализированной     тары    для     сбора,    временного    хранения      и транспортирования отработанных ртутьсодержащих ламп;

- наличие средств индивидуальной защиты; бытового демеркуризационного набора для экстренной обработки мест хранения в случае разрушения колбы лампы;
          - наличие информации о лице, ответственном за накопление отработанных ртутьсодержащих ламп с указанием фамилии, имени, отчества и контактного телефона.

2.6. Допускается накопление отработанных ртутьсодержащих ламп в неповрежденной таре из-под новых ртутьсодержащих ламп, если при этом обеспечивается целостность лампы, исключается возможность её боя. В противном случае накопление производится в специализированной таре, обеспечивающей её сохранность при хранении и погрузо-разгрузочных работах.

2.7. Участки (места)    хранения    специализированной     тары,         наполненной отработанными      ртутьсодержащими    лампами,    должны   не реже    одного раза в год обследоваться на   предмет загрязнения парами ртути. В случае обнаружения превышения ПДК в местах накопления и временного хранения   отработанных   ртутьсодержащих ламп участки (помещения) должны быть подвергнуты демеркуризации.
              2.8. В местах сбора, накопления больших объемов ртутьсодержащих отходов, где могут создаваться   повышенные концентрации    ртути (выше гигиенических нормативов) должна быть   предусмотрена установка в которых могут образоваться зараженные ртутью и ее парами зоны, должны быть снабжены автономными изолирующими или шланговыми средствами индивидуальной защиты органов дыхания, доступными для свободного пользования в аварийных ситуациях.

Приложение к Инструкции

по организации сбора, накопления, и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп

ЖУРНАЛ

УЧЕТА ПОСТУПАЮЩИХ ОТРАБОТАННЫХ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП

(от физических лиц, проживающих в жилых  домах)

__________________________________________________________

(наименование организации)

Дата начала ведения журнала ___________________________________________

Ответственный за ведение журнала ______________________________________

(Ф.И.О., должность)

| № п/п | Дата | Наименование (вид) отработанных ртутьсодержащих ламп (ОРЛ) | Коли- чество, штук | Лицо, сдавшее ОРЛ | Лицо, принявшее ОРЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ф.И.О. | Адрес проживания | Ф.И.О. | Подпись |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 . |  |  |  |  |  |  |  |